# Приложение № 1

к договору №  01/2018 от 22.01.2018 года

# ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ

по содержанию, техническому обслуживанию и выборочному текущему ремонту общего имущества жилого дома по адресу:  г. Пермь, ул. 25 Октября, 17

# 1. Общие положения

1.1.Выполнение работ по настоящему перечню обеспечивает нормальное функционирование конструктивных элементов многоквартирного жилого дома и его инженерных систем в течение установленного срока службы с использованием в необходимых объёмах материальных и финансовых ресурсов.

1.2.Внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения).

1.3.Внутридомовые инженерные системы включают расположенные в пределах земельного участка, на котором расположен жилой дом, а также находящиеся в жилом доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, с использованием которых осуществляется потребление коммунальных услуг.

1.5.Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, конструктивных элементов многоквартирного жилого дома включает следующие работы: наладку инженерного оборудования, наладку и регулирование инженерных систем, кроме общедомового прибора учета тепловой энергии, работы по контролю состояния, поддержанию в исправности, работоспособности инженерного оборудования и инженерных систем, конструктивных элементов. Контроль технического состояния осуществляется путём проведения плановых и внеплановых (частичных) осмотров и обходов (обследований) согласно графику, утвержденному Исполнителем. Целью осмотров и обходов является установление возможных причин возникновения дефектов и разработка мер по их устранению. Результаты осмотров и обходов, а также проведенные регламентные работы заносятся в журнал регистрации регламентных работ на Объекте.

1.6.Исполнитель обеспечивает выполнение работ на Объекте следующим обслуживающим персоналом:

- управляющим, слесарем-сантехником, электриком, рабочим КИПиА, рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  – по графику. Аварийно-диспетчерское обслуживание Объекта производится круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

2.Работы, выполняемые в ходе проведения технических осмотров и обходов Объекта

2.1.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации в местах общего пользования:

- смена прокладок в водопроводных кранах;

- уплотнение сгонов;

- устранение засоров, прочистка канализационного лежака;

- крепление санитарно-технических приборов;

- проверка работы канализационных вытяжек на кровле.

2.2.Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения в местах общего пользования:

- набивка сальников;

- мелкий ремонт теплоизоляции;

- устранение течи в трубопроводах и арматуре (без замены);

- разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

2.3.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования:

- протирка плафонов светильников (1 раз в год);

- смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в МОП;

- мелкий ремонт изоляции эл. проводки

# 3. Работы по содержанию и ремонту внутридомовых инженерных систем,

конструктивных элементов Объекта.

# 3.1. Стены и фасады:

- снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации;

- укрепление ограждений и перил крылец, прометание козырьков, уборка мусора

# 3.2. Крыши и водосточные системы:

- укрепление защитной решетки водоприемной воронки;

- прочистка внутреннего металлического водостока от засорения;

- закрытие люков и входов на чердак;

- очистка парапетов кровли от снега и наледи – по мере необходимости;

- прометание кровли – 1 раз в год;

# 3.3. Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования:

- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях;

- укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

- установка или укрепление ручек и шпингалетов на дверных заполнениях;

- закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;

# 3.4. Внешнее благоустройство придомовой территории Объекта:

- закрытие и раскрытие продухов;

- окраска урн;

- мероприятия по уходу за зелеными насаждениями – выкашивание  газонов.

# 3.5. Центральное отопление:

- консервация и расконсервация систем центрального отопления;

- регулировка вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях ИТП;

- регулировка и набивка сальников;

- уплотнение сгонов в МОП;

- очистка от накипи запорной арматуры в МОП;

- испытание систем  центрального отопления;

- отключение радиаторов при их течи;

- слив воды и наполнение водой системы отопления в период консервации или расконсервации систем, а так же в случае аварийной ситуации;

- ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках;

- утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях.

# 3.6. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях ИТП, бойлерных;

- уплотнение сгонов в МОП;

- регулировка смывных бачков в МОП;

- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах до запорной арматуры в квартирах и на стояках;

- консервация и расконсервация поливочной системы;

- проверка исправности канализационной вытяжки;

- проветривание канализационных колодцев;

- прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев;

- прочистка лежанки канализационной сети до первого колодца;

- устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях МОП

# 4. Работы, выполняемые при подготовке Объекта

к эксплуатации в весенне-летний период.

4.1.Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного жилого дома к эксплуатации в весенне-летний период (работы выполняются по мере обнаружения и необходимости):

- переключение ливневой канализации на летний режим работы;

- консервация системы центрального отопления;

- открытие продухов в подвале.

# 5. Работы, выполняемые при подготовке Объекта

к эксплуатации в осенне-зимний период.

5.1.Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период (работы выполняются по мере обнаружения и необходимости):

- утепление чердачных перекрытий;

- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- восстановление остекления в оконных заполнениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, с оформлением паспорта готовности Объекта к отопительному сезону;

- переключение ливневой канализации на зимний режим работы;

- консервация поливочных систем;

- закрытие продухов в подвале;

- установка пружин на входных дверях;

- ремонт и укрепление деревянных тамбурных дверей.

# 6. Аварийно-диспетчерское обслуживание Объекта

6.1.Аварийно-диспетчерская служба Исполнителя круглосуточно осуществляет прием сообщений об авариях либо выявленных неисправностях инженерного оборудования Объекта, фиксирует указанные сообщения в журнал регистрации и немедленно организует выезд аварийной бригады на место аварии.

6.2.Работы, выполняемые работниками аварийной бригады:

- выезд аварийной бригады на объект в течение 30 минут после получения заявки диспетчером;

- локализация последствий не более 3 суток.

6.3.Работы, выполняемые по устранению аварий:

6.3.1.Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода в МОП (до 2 м);

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- замена и небольших участков трубопроводов (до 2м), связанная с устранением засора или течи;

6.3.2.Центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 1м);

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода.

6.3.3. Электроснабжение:

- замена (восстановление) неисправных участков электрической сети до 1 м.п.;

- замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- замена плавких вставок в электрощитах.

6.3.4.Сопутствующие работы:

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами в МОП;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

# 7. Освещение мест общего пользования Объекта.

# 7.1. Работы, выполняемые слесарем-электриком по обеспечению электроснабжения МОП (часть работ выполняется при технических осмотрах и обходах):

- замена перегоревших электроламп в МОП;

- укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки в МОП;

- прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах в МОП;

- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов в МОП;

- проверка заземления трубопроводов;

- организация работ по замеру сопротивления изоляции электрокабелей (по договору ТСЖ с лицензированной организацией);

- проверка заземления оборудования;

- снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков.

8. Уборка мест общего пользования Объекта

- подметание тамбура, лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением – 2 раза в неделю;

- мытье 1 этажа – ежедневно, кроме выходных и праздничных дней;

- мытье лестничных площадок и маршей – 1 раз в месяц;

- влажная протирка стен, дверей, подоконников, перил, почтовых ящиков, мытье окон, отопительных приборов – 1 раз в год;

9. Ручная уборка придомовой территории Объекта

Работы, выполняемые дворником в летний период:

- подметание крылец, тротуара, выходов из подъезда – 1 раз в сутки, кроме выходных и праздничных дней;

- прометание асфальтированных подъездных путей – 2 раза в неделю;

- уборка газонов от листьев, сучьев, мусора – 1 раз в неделю;

- выкашивание газонов – 3 раза за период;

- промывка урн – 1 раз в месяц;

- очистка урн – 1 раз в сутки, кроме выходных и праздничных дней.

В зимний  период выполняются следующие работы:

- ручная уборка от снега и наледи тротуара со стороны подъездов, выходов из подъездов, крылец  – 1 в 2 суток;

- очистка урн от мусора – 1 раз в сутки, кроме выходных и праздничных дней;

Организация механизированной уборки подъездных путей – по мере необходимости (уборка производится за дополнительную плату).

# 10. Услуги по организации обслуживания Объекта

# 10.1. Инжиниринговые услуги

Услуги, оказываемые специалистами инженерно-технического отдела Исполнителя:

- представление интересов Заказчика в ресурсоснабжающих, специализированных (подрядных) организациях, с которыми заключены договора (в объеме услуг, оказываемых Исполнителем);

- осуществление контроля за исполнением договорных обязательств и урегулирование взаимоотношений с указанными организациями (в объеме услуг, оказываемых Исполнителем);

- осуществление приемки работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным договорам (в объеме услуг, оказываемых Исполнителем);

- установление и фиксация фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения указанными организациями договорных обязательств, участие в составлении соответствующих актов.

- разработка системы мероприятий по экономии ресурсов (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение);

- осуществление контроля соблюдения графика регламентных работ и текущего обслуживания общего имущества Объекта;

- проведение еженедельных контрольных проверок работы управляющего по организации работ на Объекте;

- решение сложных технических и организационных задач, связанных с обслуживанием сетей, строительных конструкций Объекта;

- организация и проведение осмотров общего имущества Объекта и подготовка актов осмотра;

- подготовка рекомендаций по проведению текущего ремонта общего имущества с предоставлением дефектной ведомости и примерной сметы затрат;

- проведение подбора исполнителей (специализированных организаций) для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества Объекта.

# 10.2. Услуги управляющего

Услуги, оказываемые управляющим на Объекте:

- осуществление контроля и организация работ, выполняемых обслуживающим персоналом на Объекте: сантехник, электрик, дворник, уборщица, работник по КОЗ;

- сбор заявок от собственников (нанимателей) помещений Объекта, решение текущих задач;

- обеспечение материалами обслуживающего персонала (по заявке согласованной с Заказчиком) и их списание.

11. Осуществление регистрационного учета по месту жительства (пребывания) граждан

- проверка предъявляемых для регистрации документов;

- выдача бланков для регистрации граждан по месту жительства или пребывания, снятия с регистрационного учета граждан, для выдачи и замены паспортов согласно установленному порядку;

- проверка правильности заполнения бланков и наличие всех необходимых документов;

- прием документов от граждан и передача их в органы УФМС для регистрации, снятия с регистрационного учета, выдачи и замены паспортов;

- выдача гражданам документов с отметкой о постановке или снятии с регистрационного учета по месту жительства (пребывания);

-при необходимости проведение выписки из карточек регистрации, подготовка справок по установленной форме для выдачи их гражданам;

-оформление и выдача гражданам необходимых документов, справок и т.п.

Директор ООО «ЖЭУ «Красавинский»               _____________________________ /В.А. Кеценко/

# М.П.

Председатель ТСЖ ______________________ ________________________/Зверев А.А./